# Теплица производства компании « Дом и Дача»

Это теплица арочного типа с покрытием из сотового поликарбоната.

Общие сведения о теплице:

Теплица предназначена для создания микроклимата благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Каркас теплицы, изготовленный из стальной профильной трубы сечением 20*20*1,5 мм, с  покрытием грунтом, выполнен по современной технологии, не требует фундамента, и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все, необходимое для надежного крепления покрытия, и подробная  инструкция с этапами сборки. Количество деталей теплицы минимально, что позволяет её быстро собирать и устанавливать даже собственными силами.

Каркас теплицы в упакованном виде достаточно компактен и представляет собой 5 видов  сборочных единиц.

В случае поставки каркаса теплицы в комплекте с покрытием из сотового поликарбоната,  дополнительно в комплект поставки включаются листы сотового поликарбоната толщиной   4 мм, размерами 2,1×12 м, или 2,1×6 м, свернутые в рулон диаметром 1,0~1,4 м, в зависимости от количества материала, необходимого для покрытия каркаса.

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека за  3-4 часа, с минимальным количеством инструмента.

## Комплект поставки теплицы:

В комплект поставки каркаса входит 5 видов сборочных единиц. В зависимости от модификации теплицы комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки теплицы.

- Торец теплицы с входной дверью— 1шт.

- Торец теплицы с фрамугой— 1шт.

- Арка — количество зависит от размеров теплицы.

- Соединительный профиль — количество зависит от размеров теплицы.

- Поликарбонат — количество зависит от размеров теплицы.

- Пакет с комплектующими крепежными элементами, и инструкцией по сборке и установке — 1шт.

## Инструкция по сборке теплицы:

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека с наличием следующего инструмента:

- Лопата совковая

- Отвертка крестовая

- Шуруповерт

- Нож

- Уровень строительный

- Рулетка

- Молоток

Сборку теплицы необходимо производить в следующей последовательности:

- На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

- Перед сборкой каркаса необходимо закрыть торцы сотовым поликарбонатом, для этого отрезаем 2 куска, размерами 2,1*3м.

- Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, её необходимо убрать лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в процессе монтажа.

- Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами 4,2×16мм.

- После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать ножом по дуге торца.

- После закрепления поликарбоната, приступаем к вырезке двери и форточки.

- Затем, с помощью соединительных профилей, скрепляем торцы, центральную арку и арки.

Монтаж поликарбоната на каркас теплицы начинается с краёв каркаса и производится следующим образом:

- При помощи рулетки производим замер внешней образующей дуги.

- Полученный размер отрезаем на ровной поверхности, по линейке, от листа сотового поликарбоната, с небольшим запасом- около 10 см. Количество отрезанных листов должно соответствовать размерам теплицы (например для теплицы длиной 6 м −3 листа, 4 м — 2 листа и т.д).

- На дуги уложить лист поликарбоната, предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа, таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм.

- Уложенный материал закрепить саморезами с прессшайбами 4,2×16 мм, или кровельными саморезами,  по образующей поверхности дуги.

- Аналогично закрываем противоположную часть каркаса.

- Среднюю часть каркаса покрываем третьим листом поликарбоната (в случае теплицы с длиной 6 м), выравниваем нахлест по обеим сторонам на листы, установленные ранее, и закрепляем саморезами с прессшайбами 4,2×25мм по образующей поверхности дуги.

- После этого закрепить листы поликарбоната к соединительным профилям.

- При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

- Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку верхнего слоя поликарбоната можно снять.

- После монтажа теплицы ее обязательно нужно прикопать грунтом на 3-5см!

## Условия эксплуатации теплицы:

Внимание! Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м, и ветер скоростью не более 20 м/с.

При наличии сильных порывов ветра, необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. В случае сильных снегопадов и возникновении «Снежной шапки» на покрытии теплицы толщиной более 20 см, необходимо регулярно аккуратно производить очистку теплицы от накопившегося снега.

Нарушение правил эксплуатации теплицы в зимнее время может вызвать деформации и разрушение конструкции каркаса и поликарбоната.

Диапазон температур от −45 до +80 С.

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно приготовленную ровную поверхность по периметру основания, во избежании получения деформации каркаса.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра.

Для очистки поликарбоната, нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

## Гарантии:

Гарантийный срок эксплуатации изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации — 1 год. Полезный срок службы изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации — 20 лет.